| Palm | Tepelné čerpadlá | Tepelné čerpadlo vzduch-voda |
| --- | --- | --- |
| Typ: Compact | AHP- 14 AHP - 17 | Tepelné čerpadlo Compact Tepelné čerpadlo s vonkajšou jednotkou na vykurovanie a chladenie objektov, prípravu TÚV a ohrev bazénov. Tepelné čerpadlo sa skladá z: hermetického Scroll kompresora meďou pájkovaného doskového výmenníka z ušľachtilej ocele, ktorý slúži ako skvapalňovač pre predávanie tepla do vykurovacieho systému kondenzátora vysoko účinného a tichého ventilátora rozvádzača so stykačmi a bezpečnostnými prvkami na ochranu chladiaceho okruhu riadiacej jednotky obehového čerpadla, trojcestného ventilu snímača teploty na spiatočke vykurovacieho rozvodu snímača teploty zásobníka TÚV Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj tepla okolitý vzduch.. Vonkajšia jednotka sa umiestňuje na zem na pripravený betónový základ, alebo je možné ju umiestniť na konzoly na stenu objektu. S objektom je vonkajšia jednotka prepojené izolovaným kúrenárskym vedením. Tepelné čerpadlá Compact sú tiché vďaka konštrukcii ventilátora a kompresora Toshiba. Riadiaca jednotka sofistikovane reguluje chod tepelného čerpadla, čím zlepšuje jeho výkonové parametre. Certifikáty Vyhlásenie o zhode CE certifikát TÜV certifikát |
|  | AHP - 23 |  |
| Rozmery a hmotnosť vonkajšia jednotka AHP-14 AHP-17 AHP-23 462x1090x1016 462x1090x1272 462x1090x1475 125 kg 165 kg 185 kg Hladina akustického výkonu (vo vzdialenosti 5m) AHP-14 AHP-17 AHP-23 55 dB 56 dB 57 dB Chladivo R 410A |  |
| Prípojky UK / TÚV DN25 |  |
| Výkonové údaje v kW (COP) AHP-14 AHP-17 AHP-23 A0/W35 11,87 (3,68) 15,20 (3,90) A6/W35 15,20 (4,32) 17,00 (4,25) A0/W50 10,59 (2,58) 12,56 (2,58) A15/W50 15,51 (3,27) 17,24 (3,25) |  |
| Vykurovací okruh Maximálna teplota vykurovacej vody 55 °C Nominálny prietok vykurovacej vody AHP-14 AHP-17 AHP-23 2,4 m³/h 3,0 m³/h m³/h |  |
| Zdroj tepla Teplota vzduchu - 15 až + 30 °C v režime vykurovania - 15 až + 40 °C v režime prípravy TÚV +10 až + 50 °C v režime c hladenia |  |
| Elektrické hodnoty Krytie vnútorná jednotka IP 24 Krytie vonkajšia jednotka IP 65 Menovité napätie MQD-8 380 V |  |
| Palm | Tepelné čerpadlá | Splitové Tepelné čerpadlo vzduch-voda |
| AHP-14 AHP-17 AHP-23 |