| Palm | Tepelné čerpadlá | Splitové Tepelné čerpadlo vzduch-voda |
| --- | --- | --- |
| Typ: Tritherma | MQD-8 MQD-11 | Splitové tepelné čerpadlo Tritherma Tepelné čerpadlo s vonkajšou a vnútornou jednotkou na vykurovanie a chladenie objektov, prípravu TÚV a ohrev bazénov. Tepelné čerpadlo sa skladá z: hermetického Scroll kompresora TOSHIBA meďou pájkovaného doskového výmenníka z ušľachtilej ocele, ktorý slúži ako skvapalňovač pre predávanie tepla do vykurovacieho systému kondenzátora vysoko účinného a tichého ventilátora rozvádzača so stykačmi a bezpečnostnými prvkami na ochranu chladiaceho okruhu riadiacej jednotky obehového čerpadla, trojcestného ventilu snímača teploty na spiatočke vykurovacieho rozvodu snímača teploty zásobníka TÚV snímača teploty v externom solárnom zásobníku výstupy pre pomocné obehové čerpadlo na vykurovanie, pomocné čerpadlo pre TÚV, trojcestný ventil pre solárne dokurovanie Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj tepla okolitý vzduch. Vnútorná jednotka je umiestnená na stene vo vnútri objektu. Vonkajšia jednotka sa umiestňuje na zem na pripravený betónový základ, alebo je možné ju umiestniť na konzoly na stenu objektu. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú prepojené izolovaným medeným vedením a komunikačným káblom. Tepelné čerpadlá Tritherma sú tiché vďaka konštrukcii ventilátora a kompresora Toshiba. Riadiaca jednotka sofistikovane reguluje chod tepelného čerpadla, čím zlepšuje jeho výkonové parametre. Certifikáty Vyhlásenie o zhode CE certifikát TÜV certifikát |
|  | MQD-14 |  |
| Rozmery a hmotnosť vonkajšia jednotka MQD-8 MQD-11 MQD-14 840x680x310 860x870x325 960x970x345 68 kg 70 kg 98 kg Rozmery a hmotnosť vnútorná jednotka MQD-8 MQD-11 MQD-14 730x460x322 730x460x322 730x460x322 53 kg 54 kg 55 kg Hladina akustického výkonu (vo vzdialenosti 5m) MQD-8 MQD-11 MQD-14 42 dB 47 dB 48 dB Chladivo R 410A MQD-8 MQD-11 MQD-14 2,0 kg 2,4 kg 3,0 kg |  |
| Prípojky UK / TÚV 25 mm |  |
| Výkonové údaje v kW (COP) MQD-8 MQD-11 MQD-14 A0/W35 7,24 (3,78) 8,57 (3,44) 10,74 (3,36) A6/W35 8,42 (4,25) 10,30 (4,04) 13,60 (4,0) A0/W50 6,37 (2,71) 7,10 (2,26) 9,38 (2,37) A15/W50 8,81 (3,44) 10,92 (3,09) 14,42 (3,13) |  |
| Vykurovací okruh Maximálna teplota vykurovacej vody 55 °C Nominálny prietok vykurovacej vody MQD-8 MQD-11 MQD-14 1,5 m³/h 1,8 m³/h 2,5 m³/h |  |
| Zdroj tepla Teplota vzduchu - 20 až + 30 °C v režime vykurovania - 20 až + 40 °C v režime prípravy TÚV +10 až + 50 °C v režime chladenia |  |
| Elektrické hodnoty Krytie vnútorná jednotka IP 24 Krytie vonkajšia jednotka IP 65 Menovité napätie MQD-8 230 V Menovité napätie MQD-11-14 380 V |  |
| Palm | Tepelné čerpadlá | Splitové Tepelné čerpadlo vzduch-voda |
| MQD-8 MQD-11 MQD-14 |