| Palm | Tepelné čerpadlá | Tepelné čerpadlo vzduch-voda so solárnym kolektorom |
| --- | --- | --- |
| Typ: Trinity | SWL-W80 l SWL-W110 l | Tepelné čerpadlo Trinity Tepelné čerpadlo s vonkajšou, vnútornou jednotkou a so solárnymi kolektormi na vykurovanie a chladenie objektov, prípravu TÚV a ohrev bazénov. Tepelné čerpadlo sa skladá z: hermetického DC invertorového kompresora dvoch doskového výmenníkov z ušľachtilej ocele, dvoch rebrovaných výmenníkov vysoko účinného a tichého ventilátora rozvádzača so stykačmi a bezpečnostnými prvkami na ochranu chladiaceho okruhu riadiacej jednotky so zabudovanou ekvitermickou reguláciou obehového čerpadla vo vonkajšej a vo vnútornej jednotke, štyroch trojcestných ventilov, bezpečnostného ventilu snímača teploty na spiatočke vykurovacieho rozvodu snímača teploty zásobníka TÚV Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj tepla okolitý vzduch. Vnútorná jednotka je umiestnená na stene vo vnútri objektu. Vonkajšia jednotka sa umiestňuje na zem na pripravený betónový základ, alebo je možné ju umiestniť na konzoly na stenu objektu. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú prepojené izolovaným medeným vedením a komunikačným káblom. Tepelné čerpadlá Trinity sú tiché vďaka konštrukcii ventilátora a kompresora Toshiba. Riadiaca jednotka sofistikovane reguluje chod tepelného čerpadla, čím zlepšuje jeho výkonové parametre. Vďaka spojeniu so solárnymi kolektormi je tepelné čerpadlo Trinity oproti iným invertorovým tepelným čerpadlám úspornejšie v priemere o 40%. DC invertorový kompresor je oproti AC kompresorom úspornejší o 20-30%. Pri dostatočnej výstupnej teplote zo solárnych kolektorov sa objekt vykuruje bez nutnosti použitia kompresora. Funkcia ochrany proti Legionelle. Funkcia ochrany prehriatia kolektora. Certifikáty Vyhlásenie o zhode CE certifikát TÜV certifikát |
| Rozmery a hmotnosť vonkajšia jednotka W80 l W110 l 1090x920x420 1090x1090x420 75kg 85 kg Rozmery a hmotnosť vnútorná jednotka 469x616x290 35 kg Hladina akustického výkonu (vo vzdialenosti 5m) W80 l W110 l 49 dB 50 dB |  |
| Prípojky UK / TÚV 25 mm |  |
| Výkonové údaje v kW(COP) so solárnym vstupom 10°C W80 l W110 l A0/W35 6,85 (5,06) 9,55 (4,39) A6/W35 7,96 (5,68) 11,1 (4,93) A0/W50 6,12 (3,52) 8,62 (3,06) A15/W50 8,46 (4,46) 11,80 (3,88) |  |
| Vykurovací okruh Maximálna teplota vykurovacej vody 55 °C (75°C so solárnym ohrevom) Nominálny prietok vykurovacej vody W80 l W110 l 1,4 m³/h 1,9 m³/h |  |
| Zdroj tepla Teplota vzduchu - 20 až + 30 °C v režime vykurovania - 20 až + 40 °C v režime prípravy TÚV +10 až + 50 °C v režime c hladenia |  |
| Elektrické hodnoty Krytie vnútorná jednotka IP 24 Krytie vonkajšia jednotka IP 65 Menovité napätie 230 V Istenie 25 A |  |
| Palm | Tepelné čerpadlá | Tepelné čerpadlo vzduch-voda so solárnym kolektorom |
| W80 l W110 l |